## Slide 2: Warmteverlies in een woning

## Slide 3: Isolatie van de schil van de woning: Aanpak van de warmteverliezen in een woning - Bodem isoleren - Dak isoleren - Wanden isoleren + Ramen hogere isolatiewaarde - Kieren, mechanische ventillatie

## Slide 4: Waarom isoleren? Duurzaam (minder warmte opwekken /CO2) Comfort (gelijkmatiger, Investeringen in de installatie bijv. €2000 besparingen op kosten warmte opwekken Terugverdientijd €250 per jaar dus 8 jaar

## Slide 5
Isolatie van de schil van de woning:
Stap 1 duurzaam Zilverkamp
- Vloer isoleren (bodem?)

## Slide 6: Energie/Warmteverlies door muren, ramen, dak, vloer is een vorm van vermogen P in (k)W: Warmtestroom P Is na 1uur, 1 dag, 1 jaar arbeid in kWh P P P

## Slide 7: Energieverlies = warmte (W) ontstaat door - temperatuur verschil binnen – buiten ΔT (oC) - eigenschappen van materialen warmte-weerstand R (W/oCm2) - afmetingen van de constructie oppervlak (en dikte) A (m2)

## Slide 8: Energieverlies = warmteverlies door ΔT meer verschil = groter verlies door R grotere weerstand = kleiner verlies door A groter oppervlak = groter verlies

## Slide 9: A x ΔT Warmteverlies: P = ------------ (W) R na een uur, dag, jaar E = P x t (kWh) <-> € A (m2) groter  Warmtestroom groter = verlies ΔT (oC) groter  Warmtestroom groter = verlies R (?) groter  Warmtestroom KLEINER R = ISOLATIE warmte weerstand (m2. oC / W)

## Slide 10: Enkele R waarden

## Slide 11
Voorbeeld
- temperatuur verschil binnen – buiten ΔT = 20-(-10)=30 (oC) - Isolatie warmte-weerstand R = 2,5 (m2. oC/W) - afmetingen A = 70 (m2)

## Slide 12: Warmteverlies berekening: winterdag -10oC 1m3 aardgas = 9,7kWh A x ΔT €0,50 P = ------------ R A = 70m2 70 x 30 ΔT = 30oC P = ----------- = 840W E=0,84kW x 24h = 20kWh / dag R = 2,5 2,5 = 2m3 gas / dag = €1,00 / dag per jaar ???? ΔT gemiddeld??

## Slide 13
Bouwbesluit:

## Slide 14: Toepassing meerdere materialen Dus meerdere R waarden P = (A / RT) x ΔT

## Slide 15: Glas als isolatie 2 en 3 dubbel glas: Beperking verlies-warmtestroom enkel R = 0,18 1 dubbel R = 0,33 1,8 x beter HR++ R = 0,91 5,0 x beter HR+++ R = 1,67 en hoger 9,3 x beter HR++ en HR+++ werkt ook met reflectie van de binnenwarmte

## Slide 16: Op internet…….

## Slide 17
Kloppen de verwachtingen
op internet? 100% verschil kan
Prijzen? (€25 - €50) 50%
R-waarden (dikte) 30%
Gasprijs (€0,65 - €0,50) 15%
Gedrag ΔTgemiddeld (8-14oC) 20%

## Slide 18
Gemiddelde temperatuur 10oC
Gemiddelde kamertemperatuur 21oC
Dus gemiddeld bijstoken ΔTgem.= 11oC

## Slide 19: Warmteverlies berekening: jaar gemiddelde 1m3 aardgas 9,7kWh €0,50 A x ΔT P = ------------ R A = 70m2 70 x 11 ΔT =11oC P = ---------- = 310W E=0,31kWh x 24h =7,4kWh/dag R = 2,5 2,5 = 0,76 m3 gas / dag = €0,38,- / dag x 365 dagen = per jaar €139,-

## Slide 20: Vloerisolatie voorbeeld PUR-schuim betonvloer slechte R=1,5 Rvloer = 1,5 =>1,7 m3gas/dag => €231 /jaar Rpur = 3,75 kost €2000 Rcomb.= 5,25 => 0,49m3gas/dag => €67 /jaar besparing =>€164 /jaar terugverdientijd 12 jaar +comfort +millieu

## Slide 21: Vloerisolatie voorbeeld PUR-schuim betere vloer R=2,5 Rvloer= 2,5 =>0,76 m3gas/dag => €139/jaar Rpur = 3,75 kost €2000 Rcomb.= 6,25 => 0,3m3gas/dag => €56/jaar besparing =>€80/jaar terugverdientijd 25 jaar +comfort +millieu

## Slide 22
Vloerisolatie (houten vloer)
Vloerisolatie
(betonvloer
+ fundatiewand)
(spouw en)
Bodemisolatie

## Slide 23: Bodemisolatie
Als vloerisolatie niet mogelijk is
Maakt vloer-isolatie effectiever
Nodig bij Tonson vloerisolatie
Vermindert vocht in kruipruimte

## Slide 26: PUR schuim polyuretaan - 2 componenten gemengd en uitgehard / blaasmiddel HFD of water(HFK =slecht) - voor vloer + deel fundatiewand beton en (hout*) *watergeblazen - dichtheid afhankelijk van blaasmethode / ook in vochtige ruimten - tussenwoning €1500-€2200
Meer dan 50cm kruipruimte nodig
Leidingen meegespoten of verleggen
14 Dagen na aanbrengen niet in kruipruimte ivm chemische damp
PUR schuim Lcynene
Mist nadelen van polyurethaan maar iets lagere R waarde

## Slide 27: Tonzon (Ander systeem dan schuim of korrels) - Luchtgevulde kussens - Werkt op reflectie dus niet op R waarde (vergelijkb. Met R=3,8 - Ook voor na-isolatie - In combinatie met bodemfolie €2000 - €5000
Kwetsbaar
Lastig voor leidingen

## Slide 28
Vergelijk R waarden

## Slide 29: Vragen aan deelnemers van de pilot
1 Wat heeft uw eigen initiatief en de hulp van duurzaam Zilverkamp u tot nu toe opgeleverd?
Hoe bent u tot een definitieve keuze gekomen voor een isolateur?
Hoe verliep dat contact?
Wat zijn uw volgende stappen?
Wat zou er terugkijkend in het proces beter kunnen?